271.1.2015								Łubowo 17.03.2015 r.

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

odpowiedź na pytanie oferenta

nr 4

Dotyczy: przetargu na

Budowę sali gimnastycznej wraz z drogą pożarową w Lednogórze, Gmina Łubowo

W odpowiedzi na pytania, które wpłynęły od oferentów dot. wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający publikuje uzupełnienie uprzednio złożonych wyjaśnień:

dotyczy pytania:

Na dachu sali gimnastycznej przewidziana jest blacha stalowa TR 160/250. Nigdzie nie ma informacji odnośnie grubości blachy jak również tego czy blacha ma być tylko ocynkowana, czy ocynkowana i lakierowana i ewentualnie na jaki kolor?

Konstrukcja stalowa. Proszę o podanie informacji dotyczącej grubości powłoki antykorozyjnej oraz kolor.

Odpowiedź:

Grubość blachy 1mm (podane na rzucie dachu);

Grubość powłoki antykorozyjnej łącznie min. 120um; Powłoka antykorozyjna na blasze systemowa wg arcerolmittal np. NATUREL LUB AUTHENTIC w kolorze zbliżonym do popielatego RAL 7047.

uzupełnienie powyższej odpowiedzi otrzymane od architekta:

Po konsultacji z przedstawicielem arcerolmittal można zastosować rozwiązanie: Powłoka 12-15 mi polyester interieur 12 do zastosowania w środowisku C1 i C2

UWAGA:
Przytoczone powyżej: nazwa firmy i jej rozwiązania należy traktować jako przykładowe, które służą jedynie uszczegółowieniu przedmiotu zamówienia.

Zważywszy, że uwzględnienie powyższych wyjaśnień w treści przygotowywanych przez Państwa ofert nie wymaga dodatkowego czasu, dotychczasowy termin składania ofert nie ulega zmianie.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej